УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «10» марта 2015 г. №148н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Штукатур

418

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

3.1. Обобщенная трудовая функция «Оштукатуривание поверхностей зданий и сооружений вручную и механизированным способом»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Устройство наливных стяжек пола вручную и механизированным способом»	7

3.3. Обобщенная трудовая функция «Устройство систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) с нанесением составов вручную и механизированным способом»	11

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	16

I. Общие сведения

| Выполнение работ при оштукатуривании поверхностей, при устройстве наливных стяжек пола и СФТК |  | 16.055 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Оштукатуривание внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, устройство наливных стяжек пола и СФТК с нанесением составов вручную или механизированным способом |
| Группа занятий: |
| 7133 | Штукатуры | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) |  |  |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.9 | Работы строительные специализированные прочие |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Оштукатуривание поверхностей зданий и сооружений вручную и механизированным способом | 4 | Подготовка поверхностей под оштукатуривание | А/01.2 | 2 |
|  |  |  | Приготовление штукатурных растворов и смесей | А/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений | А/03.4 | 4 |
|  |  |  | Ремонт штукатурки | А/04.4 | 4 |
| B | Устройство наливных стяжек пола вручную и механизированным способом | 4 | Подготовка оснований для наливных стяжек полов | B/01.2 | 2 |
|  |  |  | Приготовление растворов наливных стяжек пола | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ по устройству наливных полов и оснований под полы | B/03.4 | 4 |
| C | Устройство СФТК с нанесением составов вручную и механизированным способом | 4 | Подготовка оснований стен перед монтажом СФТК | С/01.2 | 2 |
|  |  |  | Приготовление штукатурных и штукатурно-клеевых растворов и смесей для устройства СФТК | С/02.3 | 3 |
|  |  |  | Приклеивание теплоизоляционных плит и их дополнительная механическая фиксация | С/03.4 | 4 |
|  |  |  | Оштукатуривание СФТК вручную и механизированным способом | С/04.4 | 4 |
|  |  |  | Ремонт СФТК | С/05.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Оштукатуривание поверхностей зданий и сооружений вручную и механизированным способом | Код | А | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Штукатур 2-го разряда Штукатур 3-го разряда Штукатур 4-го разряда Штукатур 5-го разряда Штукатур 6-го разряда Штукатур по обслуживанию и ремонту передвижной штукатурной станции 5-го разряда Штукатур-плотник 3-го разряда Штукатур по ремонту и реставрации 7-го разряда |
| Требования к образованию и обучению | Программы профессионального обучения, переподготовки и дополнительного профессионального образования на базе общего среднего образования |
| Требования к опыту практической работы | Выпускники учреждений среднего профессионального образования при условии сдачи в организации работодателя профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение квалификационного разряда в соответствии со специализацией – без требований к опыту работы Без образования – не менее одного года работы в соответствии со специализацией |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7133 | Штукатуры |
| ЕТКС | § 401 | Штукатур 2-го разряда |
|  | § 402 | Штукатур 3-го разряда |
|  | § 403 | Штукатур 4-го разряда |
|  | § 404 | Штукатур 5-го разряда |
|  | § 405 | Штукатур 6-го разряда |
|  | § 406 | Штукатур 7-го разряда |
|  | § 330 | Плотник 3-го разряда |
|  | - | Машинист передвижной штукатурной станции 4-го разряда |
|  | § 101 | Машинист 4-го разряда |
|  | § 240 | Монтажник строительных машин и механизмов 5-го разряда |
|  | § 276 | Наладчик строительных машин 5-го разряда |
| ОКПДТР | 19727 | Штукатур |
|  | 14379 | Машинист штукатурной станции передвижной |
|  | 14637 | Монтажник строительных машин и механизмов |
|  | 14993 | Наладчик строительных машин |
|  | 16671 | Плотник |

| 3.1.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Подготовка поверхностей под оштукатуривание | Код | А/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Проверка основания под штукатурку |
|  | Подготовка поверхности основания под штукатурку |
|  | Установка строительных лесов и подмостей в соответствии со специализацией |
| Необходимые умения | Провешивать поверхности |
|  | Очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг |
|  | Выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, устанавливать штукатурные и рустовочные профили, устанавливать закладную арматуру, расшивать швы |
|  | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей |
| Необходимые знания | Способы определения отклонений простых и сложных поверхностей |
|  | Способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок |
|  | Методика диагностики состояния поверхности основания |
|  | Технология установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, закладной арматуры и технология расшивки швов |
|  | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

| 3.1.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Приготовление штукатурных растворов и смесей | Код | А/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Транспортирование и хранение компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей |
|  | Дозирование компонентов штукатурных растворов и смесей |
|  | Перемешивание компонентов штукатурных растворов и смесей |
|  | Транспортировать и складировать компоненты штукатурных растворов и сухих строительных смесей |
| Необходимые умения | Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных в соответствии с заданной рецептурой |
|  | Перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей |
|  | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения и способы дозирования их компонентов |
|  | Технология перемешивания составов штукатурных растворов и сухих строительных смесей |
|  | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

| 3.1.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений | Код | А/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Нанесение штукатурных растворов на внутренние и наружные поверхности зданий и сооружений |
|  | Выполнение насечек при оштукатуривании в несколько слоев |
|  | Армирование штукатурных слоев сетками |
|  | Выравнивание и подрезка штукатурных растворов, нанесенных на поверхности |
|  | Заглаживание и структурирование штукатурки |
|  | Нанесение накрывочных слоев |
| Необходимые умения | Наносить штукатурные растворы на поверхности вручную или механизированным способом |
|  | Выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев |
|  | Укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор |
|  | Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности |
|  | Заглаживать, структурировать штукатурку |
|  | Наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том числе шпаклевочные составы |
|  | Оштукатуривать лузги, усенки, откосы |
|  | Изготавливать шаблоны при устройстве тяг и рустов |
|  | Оштукатуривать поверхности сложных архитектурных форм |
|  | Обрабатывать штукатурные поверхности по технологии «сграффито» по эскизам |
|  | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или механизированным способом |
|  | Способы нанесения насечек |
|  | Способы армирования штукатурных слоев |
|  | Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности |
|  | Технология выполнения накрывочных слоев, в том числе шпаклевания |
|  | Технология оштукатуривания лузг, усенков, откосов |
|  | Конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления |
|  | Технология оштукатуривания поверхностей сложных архитектурных форм |
|  | Способы выполнения высококачественной штукатурки и штукатурок специального назначения |
|  | Технология выполнения штукатурки «сграффито» |
|  | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

| 3.1.4. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Ремонт штукатурки | Код | А/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Оценка состояния и степени повреждения ремонтируемой штукатурки |
|  | Удаление отслаиваемого или поврежденного штукатурного слоя |
|  | Подготовка поврежденных участков |
|  | Приготовление ремонтных растворов |
|  | Оштукатуривание поврежденных участков штукатурки |
| Необходимые умения | Диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатурки, в том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры |
|  | Удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои |
|  | Обеспыливать, производить расшивку и армирование, грунтовать ремонтируемые поверхности |
|  | Приготавливать ремонтные штукатурные растворы |
|  | Наносить штукатурные растворы на поврежденные участки |
|  | Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности |
|  | Заглаживать, структурировать штукатурки, наносить накрывочные слои |
|  | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Методика диагностики состояния поврежденной поверхности |
|  | Способы покрытия штукатуркой поверхностей при реставрации старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры |
|  | Способы удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки |
|  | Приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед ремонтом |
|  | Технология приготовления, нанесения и обработки ремонтных штукатурных растворов |
|  | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Устройство наливных стяжек пола вручную и механизированным способом | Код | В | Уровень квалификации | 4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Штукатур по устройству наливных стяжек пола 3-го разряда Штукатур по устройству наливных стяжек пола 4-го разряда Штукатур по устройству наливных стяжек пола 5-го разряда Штукатур по устройству наливных стяжек пола 6-го разряда Штукатур по обслуживанию и ремонту передвижной штукатурной станции 5-го разряда |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки по профессиям рабочих) |
| Требования к опыту практической работы | Выпускники учреждений среднего профессионального образования при условии сдачи в организации работодателя профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение квалификационного разряда в соответствии со специализацией –без требований к опыту работы Без образования – не менее одного года работы в соответствии со специализацией |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке |
| Другие характеристики | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7133 | Штукатуры |
| ЕТКС | § 401 | Штукатур 2-го разряда |
|  | § 402 | Штукатур 3-го разряда |
|  | § 403 | Штукатур 4-го разряда |
|  | § 404 | Штукатур 5-го разряда |
|  | § 405 | Штукатур 6-го разряда |
|  | - | Машинист передвижной штукатурной станции 4-го разряда |
|  | § 101 | Машинист 4-го разряда |
|  | § 240 | Монтажник строительных машин и механизмов 5-го разряда |
|  | § 276 | Наладчик строительных машин 5-го разряда |
| ОКПДТР | 19727 | Штукатур |
|  | 14379 | Машинист штукатурной станции передвижной |
|  | 14637 | Монтажник строительных машин и механизмов |
|  | 14993 | Наладчик строительных машин |

| 3.2.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Подготовка оснований для наливных стяжек полов | Код | В/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Проверка основания под стяжку |
|  | Ремонт и очистка оснований под стяжку |
|  | Выравнивание поверхности оснований под полы сухой засыпкой |
|  | Укладка изолирующего слоя |
|  | Монтаж разделительной и кромочной лент, деформационных швов, грунтование или укладка разделительного слоя |
|  | Нивелирование проектного положения пола и установка маяков для наливных полов |
| Необходимые умения | Оценивать состояние основания пола под стяжку |
|  | Устранять неровности пола, сквозные отверстия в местах примыканий конструкций, очищать поверхность |
|  | Выравнивать и нивелировать сухую засыпку на поверхности оснований под полы |
|  | Укладывать изолирующий слой из теплоизоляционных материалов |
|  | Устанавливать разделительную и кромочную ленты, устраивать деформационные швы, осуществлять грунтование или укладку разделительного слоя |
|  | Нивелировать проектное положение пола и устанавливать маяки для наливных полов |
|  | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Методика диагностики состояния основания пола под стяжку |
|  | Виды ремонтных составов и технология ремонта и очистки оснований под стяжку |
|  | Виды и область применения разделительных и кромочных лент и технология их устройства |
|  | Технология устройства деформационных швов, |
|  | Технология выравнивания и нивелирования сухой засыпки на поверхности оснований под полы |
|  | Технология изготовления изолирующего слоя из теплоизоляционных материалов |
|  | Виды и область применения грунтовок и технология их нанесения |
|  | Технология устройства разделительного слоя |
|  | Приемы разметки и нивелирования проектного положения пола |
|  | Конструкции маяков для наливных полов и методы работы с ними |
|  | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Приготовление растворов наливных стяжек пола | Код | В/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Транспортировка и складирование компонентов растворов и сухих строительных смесей (ССС) для наливных стяжек полов |
|  | Дозирование компонентов растворов и ССС для наливных стяжек полов вручную или механизированным способом |
|  | Перемешивание компонентов растворов и ССС для наливных стяжек полов вручную или механизированным способом |
| Необходимые умения | Транспортировать и складировать компоненты растворов и ССС для наливных стяжек полов |
|  | Производить дозировку компонентов растворов для наливных стяжек полов вручную или механизированным способом в соответствии с заданной рецептурой |
|  | Производить дозировку воды и ССС для наливных стяжек полов вручную или механизированным способом в соответствии с заданной рецептурой |
|  | Перемешивать компоненты растворов и ССС для наливных стяжек полов вручную или механизированным способом |
|  | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов растворов и ССС для наливных стяжек полов |
|  | Составы растворов для наливных стяжек полов |
|  | Потребное количество воды для разведения ССС при изготовлении наливных стяжек полов |
|  | Технология перемешивания растворов и ССС для наливных стяжек полов вручную или механизированным способом |
|  | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Выполнение работ по устройству наливных полов и оснований под полы | Код | В/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Заливка растворов для наливных стяжек полов |
| --- | --- |
|  | Выравнивание и удаление излишнего воздуха из растворов наливных стяжек полов |
| Необходимые умения | Заливать растворы для наливных стяжек полов вручную или механизированным способом |
|  | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Технология заливки и выравнивания растворов для наливных стяжек полов |
|  | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

| 3.3. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Устройство СФТК с нанесением составов вручную и механизированным способом | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных конструкционных 3-го разряда Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных конструкционных 4-го разряда Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных конструкционных 5-го разряда Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных конструкционных 6-го разряда Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных конструкционных 7-го разряда Машинист по обслуживанию и ремонту передвижной штукатурной станции 5-го разряда |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) Программы повышения квалификации |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет работы в соответствии со специализацией |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке |
|  | К работе допускаются лица не моложе 18 лет |
| Другие характеристики | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7133 | Штукатуры |
| ЕТКС | § 401 | Штукатур 2-го разряда |
|  | § 402 | Штукатур 3-го разряда |
|  | § 403 | Штукатур 4-го разряда |
|  | § 404 | Штукатур 5-го разряда |
|  | § 405 | Штукатур 6-го разряда |
|  | § 147б | Монтажник каркасно-обшивных конструкций 4-го разряда |
|  | § 147в | Монтажник каркасно-обшивных конструкций 5-го разряда |
|  | - | Машинист штукатурной станции передвижной 4-го разряда |
|  | § 101 | Машинист 4-го разряда |
|  | § 240 | Монтажник строительных машин и механизмов 5-го разряда |
|  | § 276 | Наладчик строительных машин 5-го разряда |
| ОКПДТР | 19727 | Штукатур |
|  | 14379 | Машинист штукатурной станции передвижной |
|  | 14637 | Монтажник строительных машин и механизмов |
|  | 14993 | Наладчик строительных машин |

| 3.3.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Подготовка оснований стен перед монтажом СФТК | Код | С/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Проверка основания под монтаж СФТК |
|  | Подготовка поверхности основания под монтаж СФТК |
|  | Установка цокольного профиля |
|  | Установка строительных лесов и подмостей в соответствии со специализацией |
| Необходимые умения | Диагностировать состояние поверхности основания |
|  | Провешивать поверхности |
|  | Очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности |
|  | Наносить насечки |
|  | Выравнивать крупные неровности штукатурными растворами |
|  | Монтировать цокольный профиль |
|  | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Монтировать конструкции строительных лесов и подмостей |
| Необходимые знания | Методика диагностики состояния поверхности основания фасада |
|  | Определение отклонений фасадных поверхностей |
|  | Способы подготовки поверхностей под монтаж СФТК |
|  | Порядок монтажа цокольного профиля |
|  | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

| 3.3.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Приготовление штукатурных и штукатурно-клеевых растворов и смесей для устройства СФТК | Код | С/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Транспортировать и складировать штукатурные и штукатурно-клеевые ССС |
|  | Дозирование компонентов штукатурных и штукатурно-клеевых ССС вручную или механизированным способом |
|  | Перемешивание компонентов штукатурных и штукатурно-клеевых ССС вручную или механизированным способом |
| Необходимые умения | Транспортировать и складировать компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых ССС |
|  | Производить дозировку компонентов штукатурных и штукатурно-клеевых ССС в соответствии с заданной рецептурой |
|  | Перемешивать компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых ССС вручную или механизированным способом |
|  | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных и штукатурно-клеевых ССС |
|  | Составы штукатурных, штукатурно-клеевых и декоративных ССС и способы дозирования их компонентов |
|  | Технология перемешивания штукатурных, штукатурно-клеевых и декоративных ССС вручную или механизированным способом |
|  | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

| 3.3.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Приклеивание теплоизоляционных плит и их дополнительная механическая фиксация | Код | С/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Нанесение штукатурно-клеевой смеси на поверхность теплоизоляционных плит (или на поверхность фасада) |
|  | Установка теплоизоляционных плит в проектное положение |
|  | Механическая фиксация теплоизоляционных плит с помощью тарельчатых дюбелей |
|  | Формирование деформационных швов |
| Необходимые умения | Наносить штукатурно-клеевые смеси на поверхность теплоизоляционных плит (или на поверхность фасада) вручную или механизированным способом |
|  | Устанавливать теплоизоляционные плиты в проектное положение и выравнивать их в плоскости |
|  | Выполнять установку дюбелей для механического крепления теплоизоляционных плит |
|  | Формировать деформационные швы |
|  | Монтировать противопожарные рассечки (в случае применения в качестве утеплителя пенополистирольных плит) |
|  | Пользоваться проектной технической документацией |
|  | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Технология нанесения штукатурно-клеевой смеси на поверхность теплоизоляционных плит (или на поверхность фасада) вручную или механизированным способом |
|  | Способы закрепления и выравнивания теплоизоляционных плит в проектное положение |
|  | Технология установки дюбелей для механического крепления теплоизоляционных плит |
|  | Технология формирования деформационных швов |
|  | Правила монтажа противопожарных рассечек (в случае применения в качестве утеплителя пенополистирольных плит) |
|  | Правила чтения рабочих чертежей |
|  | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

| 3.3.4. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Оштукатуривание СФТК вручную и механизированным способом | Код | С/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Нанесение штукатурно-клеевых растворов на поверхность теплоизоляционных плит |
|  | Армирование базового штукатурного слоя |
|  | Выравнивание базового штукатурного слоя |
|  | Грунтование поверхности базового штукатурного слоя |
|  | Нанесение декоративных штукатурок на поверхность базового слоя вручную или механизированным способом и их структурирование |
|  | Структурирование декоративных штукатурок |
| Необходимые умения | Наносить штукатурно-клеевые растворы на поверхность теплоизоляционных плит |
|  | Армировать и выравнивать базовый штукатурный слой |
|  | Грунтовать поверхность базового штукатурного слоя |
|  | Наносить и структурировать декоративные штукатурки |
| Необходимые знания | Технология нанесения штукатурно-клеевых растворов на поверхность теплоизоляционных плит вручную или механизированным способом |
|  | Способы армирования базового штукатурного слоя |
|  | Приемы выравнивания базового штукатурного слоя |
|  | Приемы грунтования поверхности базового штукатурного слоя |
|  | Технология нанесения и структурирования декоративных штукатурок |
|  | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

| 3.3.5. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Ремонт СФТК | Код | С/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Оценка состояния и степени повреждения СФТК |
|  | Удаление поврежденного участка СФТК |
|  | Подготовка поврежденных участков |
|  | Монтаж элементов СФТК взамен поврежденных |
|  | Приготовление ремонтных растворов |
|  | Оштукатуривание поврежденных участков СФТК |
| Необходимые умения | Диагностировать состояние и степень повреждения СФТК |
|  | Удалять поврежденные участки СФТК |
|  | Производить обеспыливание, расшивку и грунтование поврежденных участков СФТК |
|  | Монтировать элементы СФТК |
|  | Приготавливать и наносить ремонтные растворы на поврежденные участки |
|  | Выравнивать и структурировать штукатурки |
|  | Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Методика диагностики состояния и степени повреждения СФТК |
|  | Способы удаления поврежденных участков СФТК |
|  | Приемы подготовки поврежденных участков СФТК перед ремонтом |
|  | Технология монтажа элементов СФТК |
|  | Технология приготовления и нанесения ремонтных растворов на поврежденные участки |
|  | Приемы выравнивания и структурирования штукатурки |
|  | Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

| IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта |
| --- |
| Ответственная организация-разработчик: |
| Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ), город Москва |
| Президент Кутьин Николай Георгиевич |
| Наименования организаций-разработчиков: |
| 1 | ООО «КНАУФ ГИПС», Московская область, город Красногорск |
| 2 | Ассоциация саморегулируемых организаций по комплексному перспективному развитию инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта «ЕДИНСТВО» (Ассоциация СРО «ЕДИНСТВО»), город Москва |
| 3 | ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» (ФГБОУ ВПО «СПбГПУ»), город Санкт-Петербург |
| 4 | ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, город Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

3 Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»  (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован в Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970), от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848); статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7031; 2013, № 48, ст. 6165, № 52, ст. 6986).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10,        ст. 1131; 2001, № 26, ст. 2685; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2013, № 14, ст. 1666).